TPS300

产品介绍

# 手持金融POS

TPS300是一款功能强大的无线金融支付终端，采用高性能CPU，具备超大存储容量，支持多应用，能广泛应用在物流、零售、餐饮、酒店、保险等行业。

## 产品介绍

产品特点

- 专业的金融支付终端

支持磁条卡、金融接触式和非接触式IC卡

- 功能强大

高性能 ARM11架构的CPU，超大存储容量，

Linux操作系统，支持远程终端管理系统（TMS）

- 安全性高

通过最高安全级别的PCI 3.0认证

- 可扩展性强

支持多应用，方便集成各种行业应用

- 人性化设计

外形时尚，背扣式手带便于手持，细节尽显人性化设计

产品规格

| 项目 | 配置描述 |
| --- | --- |
| CPU | ARM11，400MHz |
| 内存 | 128MB FLASH，32 MB SDRAM，可扩展至128 MB |
| 操作系统 | Linux |
| 显示屏 | 2.8寸，带背光，128 × 64像素 |
| 打印机 | 高速静音热敏打印机，打印速度18行/秒，纸宽：58mm |
| 键盘 | 11个数字/字母键，8个功能键，1个电源开关键 |
| 磁条读卡器 | 可读取1，2，3磁道，双向刷卡 |
| 接触式读卡器 | 符合EMV4.2标准 |
| 非接触式读卡器 | 符合ISO 14443 Type A/B标准， Mifare标准 |
| PSAM | 2个PSAM卡槽，符合ISO7816标准 |
| SIM | 1个SIM卡槽 |
| 无线通信接口 | GRPS，可选CDMA 1X / CDMA 2000 / WCDMA / TD-SCDMA / WIFI |
| 有线通信接口 | Ethernet，可选Modem |
| 外部接口 | 1个Mini USB / 1个12PIN接口 / 1个电源接口 |
| 电源 | 输入：100-240V AC，50Hz/ 60Hz，输出：12V DC，2A |
| 电池 | 聚合物锂电池，1800mAh，7.4V |
| 尺寸 | 197mm × 87mm × 61.5mm |
| 认证 |
| 认证 | EMV 4.2 Level 1 & Level 2认证 PCI 3.0认证 PBOC 2.0 Level 1& Level 2认证 QPBOC 2.0 Level 1 & Level 2认证 银联卡受理终端PIN输入设备安全评估检测认证 银联入网许可证 CCC认证 无线入网认证 |

## 应用场景

# Text boxes

手机移动支付

磁条卡刷卡消费

IC卡插卡消费

IC卡刷卡消费

嵌入式POS

物流

零售

餐饮

酒店

保险