智能POS终端

产品说明书

规格书

| 项目 | 配置描述 |
| --- | --- |
| CPU | A9，1.2GHz |
| 内存 | 8GB FLASH，1GB RAM |
| 操作系统 | Android 4.4 |
| 显示屏 | 7寸，TFT LCD显示屏，带背光，800 × 480像素/1024×680（可选） |
| 打印机 | 高速静音热敏打印机，打印速度18行/秒，纸宽：58mm |
| 键盘 | 13个数字键盘，6个功能键 |
| 存储卡 | TF卡，最大可拓展至32GB |
| 磁条读卡器（可选） | 可读取1、2、3磁道，双向刷卡 |
| 接触式读卡器（可选） | 符合ISO7816标准 |
| 非接触式读卡器（可选） | 符合ISO14443 Type A/B、ISO 18092、Mifare标准 |
| 摄像头 | 500万像素，带LED背光辅助，焦距固定感 |
| 内置摄像头（可选） | 500万像素 |
| 指模模块（可选） | 支持BMP，WSQ图片格式输出 |
| 蜂鸣器 | 按键音、确认音、失败音、低电报警音等 |
| 数字音像 | 内置音像合成器及喇叭 |
| 指示灯 | LED，2个 |
| SAM | 2个SAM卡槽，符合ISO7816标准 |
| SIM | 2个SIM卡槽 |
| 无线通信接口 | GPRS/CDMA 1X/ CDMA 2000/ WCDMA/ TD-SCDMA/ WIFI/ LTE/BT（可选） |
| 有线通信接口 | Ethernet |
| 外部接口 | 2个USB / 1个MINI USB / 1个RJ11 / 1个RJ45 / 1个PS2 / 1个DB9 / 1个电源接口 |
| 无线路由（可选） | 网络标准：IEEE802.11b/g/n；传输速率：150Mbps |
| 电源 | 输入：100-240V AC，50Hz/ 60Hz，1A；输出：12V DC，2A |
| 电池 | 聚合物锂电池，7.4V，2200mAh |
| 尺寸 | 290mm × 219mm × 85mm |
| 颜色 | 深灰色，深黄色（可选） |

开机

- 打开硬开关

- 长按软开关

打印纸安装

- 打印纸盖

2.  将打印纸卷放入打印纸仓内

(1)   (2)

3.  确认打印纸安装在正确的位置，确认之后关闭打印纸盖

4.  安装完成

(3)  (4)

SIM卡安装

- 打开电池盖，将会看到SIM卡槽

- 将SIM卡放入SIM卡槽，请确保卡的方向正确

TF卡安装

将TF卡插入下方所示的位置

电池安装

1.  打开电池盖放入电池，请按照正确方向插入电池端口，同时电池线朝上放置。

2.  扣上电池盖，安装完成

- 注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险

- 注意：不要将废弃的电池扔进一般生活垃圾中，应在指定的地方按照规定的方法处理

按键

按键定义

| 1 | 电源 | 电源开/关 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cache | 菜单键 |
| 3 | Home | 返回待机主界面 |
| 4 | Back | 返回前一操作界面 |
| 5 | 确认 | 确认键 |
| 6 | 删除 | 删除键 |
| 7 | 字符键 | Punctuation Mark |
| 8 | 数字键 | Alpha-numeric Keypad |

配件清单

| 主设备 | 1个 |
| --- | --- |
| 电源适配器 | 1个 |
| 电池 | 1个 |
| 说明书 | 1本 |
| 热敏打印纸 | 1卷 |
| 天线 | 1根 |

请确认所有的附件都在包装盒里面。

注意：本终端须由维修人员/专业技术人员安装

。